江西恒泰塑料制品有限公司

提手模具采购项目

邀标文件

江西恒泰塑料制品有限公司

二O一八年十月

# 第一章 投标邀请函

江西恒泰塑料制品有限公司因生产需要，需采购一套一出八冷流道提手模具和一套一出十二冷半模提手模具，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：江西恒泰塑料制品有限公司提手模具采购。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一出八冷流道提手模具 | 1套 | 恒泰基地 |
| 02 | 一套一出十二冷半模提手模具 | 1套 | 恒泰基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标。

2.2投标产品符合有关国家标准备及强制性认证。

2.3投标人必须信誉良好，近三年无市场不良记录，商业信誉良好，并具有良好的售后服务。

2.4投标人如为代理商，则需提供主要设备制造商针对本项目的唯一授权书。

2.5满足招标文件要求的其它资格条件。

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间：2018年10月25日10时00分（北京时间）

3.2开标时间：2018年10月25日10时00分（北京时间）

3.3投标文件递交地点：江西润田实业股份有限公司

地址：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

联系人：王赟

联系电话：0791-88113738-7216   18679177227

传真：0791-88113741

3.4具体事宜可登陆网站www.runtian.cn查看；

3.5招标人只接收邮寄文件，投标人不需来我司开标现场；

3.6逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1、商务部分

1）报价一览表（含产品名称、规格型号及配置）

2）付款方式

3）交货期及设备安装调试期；

4）企业法人营业证照（副本复印件）

5）生产、制造许可证、有关鉴定材料

6）工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）

2、技术部分

1）供货范围及设备清单；

2）售后服务体系情况和承诺说明（质保期内、质保期后）；

3）业绩客户清单。

4）技术标准作为合同附件，未来作为设备验收标准并与价格挂钩。

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的设备范围及付款方式报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括设备、运输、安装调试、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

2）所有投标文件均须用信封密封，商务部分和技术部分分别密封，并按上述所列顺序装订成本，商务标和技术标一式一份。商务标及技术标，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

# 第三章 设备清单及技术规范

| 基地名称 | 设备名称 | 设备安装位置 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒泰基地 | 提手模具 | 东华190注塑机 | 1、匹配东华190注塑机 2、用水塔水冷却，注塑周期小于11秒。 3、单个克重：2克±0.2克 4、一出十二冷半模需能跟原国珠一出十二热流道和控温箱配套。 5、一出八冷流道提手模具需要能使用回收料生产。 |

提手模具的技术要求：

1、产品规格30/25口。

2、合理的冷却水道，保证成型周期短。

3、所有零配件均可互换，充分体现了零件的高精度，便于用户维修。

4、进口S136模具钢 ，并经热处理达到 HRC48°-52°的硬度，保证模具的使用寿命。

5、模架材料：420不锈钢。

6、模具生产出的产品光洁，分型面无明显飞边，符合国际标准。

7、质保期12个月，但不限于12个月。

附图纸：