江西润田实业股份有限公司

车间设备安装材料采购项目

邀标文件

江西润田实业股份有限公司

二O一八年十一月

# 第一章 投标邀请函

江西润田实业股份有限公司因生产需要，需采购车间设备安装材料一批，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：江西润田实业股份有限公司车间设备安装材料采购。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备动力柜类 | 车间设备安装材料 | 一批 | 昌北新基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：黄智

联系电话：0791-88113738-7817   18070037566

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递时间：2018年11月5日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2018年11月8日10时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2018年11月8日10时30分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

2018年11月5日

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价一览表（含产品名称、规格型号）

2）付款方式（要标注含16税和运费）

3）交货期

4）报价时间

5）企业法人营业证照（副本复印件）

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的配件规格型号报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括配件、运输、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章。

2）所有投标文件均须用信封密封，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

江西润田实业股份有限公司

2018年11月5日

# 第三章  技术规范

技术要求如下表：

| 序号 | 规格型号及要求配置 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 金额（元） | 设备品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桶水车间2级配电柜（标准化配置一个电压转换开关一个电压表3个电流表3色指示灯）： 落地式动力配电柜（上出线）XL-21动力柜控制柜1700*700*370 厚度1.2 要求630A总进线开关一个，500A开关1个，250A开关1个，100A开关4个；配接零接地接线端子 空气开关品牌：正泰 NM1系列 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 叉车充电间2级配电柜（标准化配置一个电压转换开关一个电压表3个电流表3色指示灯）： 落地式动力配电柜（上出线）XL-21动力柜控制柜1700*700*370 厚度1.2要求150A总开关一个，100A开关1个，60A开关6个；配接零接地接线端子 空气开关品牌：正泰 NM1系列 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 车间照明机楼上空调办公区域（标准化配置一个电压转换开关一个电压表3个电流表3色指示灯）： 落地式动力配电柜（上出线）XL-21动力柜控制柜1700*700*370 厚度1.2 要求400A总开关一个，125A开关2个，80A开关3个63A开关8个。配接零接地接线端子 空气开关 品牌：正泰NM1 系列 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 8度水内循环2级配电柜（标准化配置一个电压转换开关一个电压表3个电流表3色指示灯）： 落地式动力配电柜（上出线）XL-21动力柜控制柜1700*700*370 厚度1.2 要求125A总开关一个，100A开关4个，60A开关4个。配接零接地接线端子 空气开关 品牌：正泰NM1 系列 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 车间行车2级配电柜： 壁挂式动力配电柜 高度600*宽度500*深度200厚度1.2 要求100A总开关一个，63A开关3个，32A开关3个。配接零接地接线端子 空气开关 品牌：正泰 NM1系列 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 8度水外循环2级配电柜（标准化配置一个电压转换开关一个电压表3个电流表3色指示灯）： 落地式动力配电柜（上出线）XL-21动力柜控制柜1700*700*370厚度1.2 要求315A总开关一个，150A开关3个，60A开关3个100A开关1个。配接零接地接线端子 空气开关品牌：正泰 NM1系列 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 吹灌旋正压罩子理盖机2级配电柜： 壁挂式动力配电柜 高度600*宽度500*深度200厚度1.2 要求100A总开关一个，63A开关3个，40A开关3个。配接零接地接线端子 空气开关 品牌：正泰NM1 系列 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 华研机除湿机2级配电柜（标准化配置一个电压转换开关一个电压表3个电流表3色指示灯）： 落地式动力配电柜（上出线）XL-21动力柜控制柜1700*700*370厚度1.2 要求630A总开关一个，500A开关1个，125A开关1个，100A开关2个；63A开关2个；配接零接地接线端子 空气开关 品牌：正泰NM1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 膜包机码垛机2级配电柜（标准化配置一个电压转换开关一个电压表3个电流表3色指示灯）： 落地式动力配电柜（上出线）XL-21动力柜控制柜1700*700*370 厚度1.2要求500A总开关一个，350A开关1个，125A开关2个，100A开关2个；63A开关4个；配接零接地接线端子 空气开关 品牌：正泰NM1 系列 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 空压车间（标准化配置一个电压转换开关一个电压表3个电流表3色指示灯）： 落地式动力配电柜（上出线）XL-21动力柜控制柜1700*700*370 要求250A总开关一个，100A开关3个，63A开关8个，32A开关2个，配接零接地接线端子 空气开关 品牌：正泰NM1 系列 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 定制自耦降压启动柜（控制制盖，华研，空调，及灌装间，冷却水）： 要求进线400A总开关控制45KW电机3台 22KW电机4台 冷却风扇4台（功率7.5KW）每个控制电机及风扇需要单独装空气开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 外循环水泵控制，水泵自耦降压启动柜 55kw 匹配外循环水泵 | 台 | 3 |  |  |  |
| 13 | 内循环水泵控制，水泵自耦降压启动柜 22kw 匹配内循环水泵 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 | 空压房水泵自耦变压器降压启动柜，控制电机功率22KW | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 合计金额：（元） |  |  |  |  |  |