江西润田明月山饮料有限责任公司

500ML、350M瓶装水生产输送线改造采购项目

邀标文件

江西润田明月山饮料有限责任公司

二O一八年十二月

# 第一章 投标邀请函

江西润田明月山饮料有限责任公司因生产需要，需改造500ml、350ml瓶装水生产输送线，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：

①江西润田明月山饮料有限责任公司500ml、350ml 瓶装水生产输送线改造。

②生产速度：48000瓶/时；

③产品规格：圆瓶:500ML直径64mm、高度225mm；350ml直径58mm、高度194mm；

④包装规格：500ml(6×4)24瓶、(4×3)12瓶；350ml(6×4)24瓶、(4×3)12瓶。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 实瓶输送段 | 1套 | 明月山基地 |
| 02包 | 实箱输送段 | 1套 | 明月山基地 |
| 03包 | 实箱螺旋输送机 | 1套 | 明月山基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2编制要求：采购范围表格中分二个标，01包为一标，02包为二标，03包为三标。

2.3投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：王赟

联系电话：0791-88113738-7216   18679177227

传    真：0791-88113741

2.4 投标文件投递时间：2018年12月17日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2018年12月24日10时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2018年12月24日10时00分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

2018年12月14日

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1、商务部分

1）报价一览表（含产品名称、规格型号及配置）

2）付款方式

3）交货期及设备安装调试期

4）企业法人营业证照（副本复印件）

5）生产、制造许可证、有关鉴定材料

6）工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）

2、技术部分

1）供货范围及设备清单（名称、产地、品牌、型号、数量、单位）；

2）售后服务体系情况和承诺说明（质保期内、质保期后）；

3）业绩客户清单。

4）技术标准作为合同附件，未来作为设备验收标准并与价格挂钩。

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的设备范围及付款方式报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括设备、运输、安装调试、税金等各项费用。

三、投标人的资格条件

1、具有独立法人资格和相应经营范围的制造商或代理商。

2、投标产品符合有关国家标准及强制性认证。

3、投标人必须信誉良好，近三年无市场不良记录，商业信誉良好，并具有良好的售后服务。

4、投标人如为代理商，则需提供主要设备制造商针对本项目的唯一授权书。

5、满足招标文件要求的其它资格条件。

四、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

2）所有投标文件均须用信封密封，商务部分和技术部分分别密封，并按上述所列顺序装订成本，商务标和技术标一式一份。商务标及技术标，并加盖投标人公章。

五、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

六、项目如有变动、更改，招标单位会及时通知投标单位。

# 第三章 设备清单及技术规范

| 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包： 实瓶输送 | 直段输瓶带按单列计 | 米 | 295 |  |  | 国产或进口一线品牌8.7mm工程塑料、雷吉那或同等品牌 |
|  | 输送动力减速机 | 台 | 5 |  |  | 国产或进口一线品牌 |
|  | 输送控制系统 | 套 | 1 |  |  | 西门子、丹佛斯、施耐德或同等品牌 |
|  | 润滑系统 | 套 | 1 |  |  | 国产一线品牌、含集中排放管 |
| 二包：实箱输送 | 单列滚珠输送链(含网板) | 米 | 82 |  |  | 国产或进口一线品牌 |
|  | 膜包段电机减速机 | 台 | 20 |  |  | 国产或进口一线品牌 |
|  | 膜包段输送控制系统 | 套 | 1 |  |  | 西门子、丹佛斯、施耐德或同等品牌 |
|  | 单通道差速转向器 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 二合一装置 (网链合道器，含电机) | 套 | 1 |  |  |  |

| 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计（元） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三包：螺旋机 | 实箱螺旋输送机 | 米 | 8 |  |  | 由二楼输送至一楼 |

注：1、质保不少于12个月，但不限于12个月。2、最终结算按实际数量结算。

2、设备验收以500ml(6×4）24瓶/包为标准。